Szydłów, 4 listopada 2014

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Gmina Szydłów na podst. art. 38, ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r. poz.907 z późniejszymi zmianami) dokonuje zmiany treści SIWZ.

Zmiana treści dotyczy punktu 3 podpunkt. 1 SIWZ ”Dostawa ciągnika rolniczego, fabrycznie nowego, rok produkcji 2014, o następujących parametrach:”

- Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, fabrycznie nowego, rok produkcji 2014, 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (4 wózki), o DMC do 3,5 t o następujących parametrach:

| Lp. | Wymagania Zamawiającego |
| --- | --- |
|  | Parametr Wartość/ wielkość/ charakterystyka |
| 1 | 2 |
| 1 | Nadwozie |
| 1.1 | - typu furgon lub kombi, przeszklone, - 9-cio osobowe – 1 kierowca + 8 pasażerów, - stalowe, o jednolitej konstrukcji, - kolor srebrny lub szary |
| 1.2 | - oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „osoby niepełnosprawne” |
| 1.3 | - wejście do przedziału pasażerskiego drzwiami przesuwnymi z prawej strony |
| 1.4 | - przeszklenie przedziału pasażerskiego: drzwi tylne przeszklone, szyby przyciemniane fabrycznie |
| 1.5 | - lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane |
| 1.6 | - szyby w drzwiach przednich opuszczane elektrycznie |
| 1.7 | - centralny zamek sterowany pilotem |
| 1.8 | - drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone z ogrzewaniem i wycieraczkami, otwierane na 180 stopni |
| 1.9 | - sufit pokryty tapicerką miękką |
| 2 | Silnik |
| 2.1 | - wysokoprężny, moc minimum 115 kM |
| 2.2 | - pojemność skokowa powyżej 1500 cm3 |
| 2.3 | - emisja zanieczyszczeń: spełnienie wymagań min. EURO 5 |
| 3 | Wyposażenie |
| 3.1 | - system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania |
| 3.2 | - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równoważny spełniający podobne zadania |
| 3.3 | - system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania |
| 3.4 | - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera (kabina kierowcy) |
| 3.5 | - immobiliser |
| 3.6 | - tempomat |
| 3.7 | - czujnik parkowania z tyłu |
| 3.8 | - nawigacja przenośna lub fabrycznie zamontowana |
| 3.9 | - przednie światła przeciwmgielne |
| 3.10 | - komputer pokładowy |
| 3.11 | - kierownica regulowana |
| 4 | Wnętrze pojazdu |
| 4.1 | - podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną, wyłożenie boków ścian do wysokości 20 cm, łatwo zmywalna |
| 4.2 | - klimatyzacja przód i przedział pasażerski z dodatkową nagrzewnicą, nawiewem na tylną część pasażerską |
| 4.3 | - urządzenie do ogrzewania postojowego |
| 4.4 | - fotel kierowcy z pełną regulacją, |
| 4.5 | - 8 szt. foteli z zagłówkami dla pasażerów i z regulacją oparcia, |
| 4.6 | - fotele niezależne w II i III rzędzie |
| 4.7 | - uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych |
| 5 | Miejsca dla niepełnosprawnych |
| 5.1 | - przystosowanie foteli do łatwego demontażu w celu zwolnienia miejsca do przewozu do czterech osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wraz z zamontowaniem urządzeń do mocowania wózków zgodnie z aktualnymi przepisami |
| 5.2 | - najazdy aluminiowe dla wózków inwalidzkich |
| 6 | Warunki gwarancji i wymagania dodatkowe |
| 6.1 | - gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu kilometrów - min.24 miesiące |
| 6.2 | - gwarancja na powłokę lakierniczą - min. 24 miesięcy |
| 6.3 | - gwarancja na perforację nadwozia – min. 10 lat |
| 6.4 | - odległość serwisu max 100 km |
| 6.5 | - pełnowymiarowe koło zapasowe, - komplet kół 16”(opony z felgami) do jazdy zimowej (drugi komplet kół 16” zamontowany na samochodzie) |
| 6.6 | - 1 komplet fabrycznych ozdobnych kołpaków kół |
| 6.7 | - instrukcja obsługi w języku polskim |
| 6.8 | - dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, - świadectwo homologacji pojazdu dopuszczenie do ruchu na przystosowanie do przewozu osób na wózkach |
| 6.9 | - instalacja radiowa: radioodtwarzacz CD/MP3 plus głośniki |

załącznik 1 otrzymuje brzmienie:

Załącznik 1

nazwa i adres wykonawcy

tel. / fax …………………..

e-mail ……………………

Wójt Gminy Szydłów

ul. Rynek 2

28-225 Szydłów

## OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

- Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia - samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, fabrycznie nowego, rok produkcji 2014, 9-cio osobowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (4 wózki), o DMC do 3,5 t,

za kwotę:										…………. PLN,

- słownie kwota brutto: ........................................................................................................ PLN,

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie spełnienia wymagań |
| --- | --- | --- |
|  | Parametr Wartość/ wielkość/ charakterystyka |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Nadwozie |  |
| 1.1 | - typu furgon lub kombi, przeszklone, - 9-cio osobowe – 1 kierowca + 8 pasażerów, - stalowe, o jednolitej konstrukcji, - kolor srebrny lub szary |  |
| 1.2 | - oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „osoby niepełnosprawne” |  |
| 1.3 | - wejście do przedziału pasażerskiego drzwiami przesuwnymi z prawej strony |  |
| 1.4 | - przeszklenie przedziału pasażerskiego: drzwi tylne przeszklone, szyby przyciemniane fabrycznie |  |
| 1.5 | - lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane |  |
| 1.6 | - szyby w drzwiach przednich opuszczane elektrycznie |  |
| 1.7 | - centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 1.8 | - drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone z ogrzewaniem i wycieraczkami, otwierane na 180 stopni |  |
| 1.9 | - sufit pokryty tapicerką miękką |  |
| 2 | Silnik |  |
| 2.1 | - wysokoprężny, moc minimum 115 kM |  |
| 2.2 | - pojemność skokowa powyżej 1500 cm3 |  |
| 2.3 | - emisja zanieczyszczeń: spełnienie wymagań min. EURO 5 |  |
| 3 | Wyposażenie |  |
| 3.1 | - system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania |  |
| 3.2 | - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równoważny spełniający podobne zadania |  |
| 3.3 | - system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania |  |
| 3.4 | - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera (kabina kierowcy) |  |
| 3.5 | - immobiliser |  |
| 3.6 | - tempomat |  |
| 3.7 | - czujnik parkowania z tyłu |  |
| 3.8 | - nawigacja przenośna lub fabrycznie zamontowana |  |
| 3.9 | - przednie światła przeciwmgielne |  |
| 3.10 | - komputer pokładowy |  |
| 3.11 | - kierownica regulowana |  |
| 4 | Wnętrze pojazdu |  |
| 4.1 | - podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną, wyłożenie boków ścian do wysokości 20 cm, łatwo zmywalna |  |
| 4.2 | - klimatyzacja przód i przedział pasażerski z dodatkową nagrzewnicą, nawiewem na tylną część pasażerską |  |
| 4.3 | - urządzenie do ogrzewania postojowego |  |
| 4.4 | - fotel kierowcy z pełną regulacją, |  |
| 4.5 | - 8 szt. foteli z zagłówkami dla pasażerów i z regulacją oparcia, |  |
| 4.6 | - fotele niezależne w II i III rzędzie |  |
| 4.7 | - uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych |  |
| 5 | Miejsca dla niepełnosprawnych |  |
| 5.1 | - przystosowanie foteli do łatwego demontażu w celu zwolnienia miejsca do przewozu do czterech osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wraz z zamontowaniem urządzeń do mocowania wózków zgodnie z aktualnymi przepisami |  |
| 5.2 | - najazdy aluminiowe dla wózków inwalidzkich |  |
| 6 | Warunki gwarancji i wymagania dodatkowe |  |
| 6.1 | - gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu kilometrów - min.24 miesiące |  |
| 6.2 | - gwarancja na powłokę lakierniczą - min. 24 miesięcy |  |
| 6.3 | - gwarancja na perforację nadwozia – min. 10 lat |  |
| 6.4 | - odległość serwisu max 100 km |  |
| 6.5 | - pełnowymiarowe koło zapasowe, - komplet kół 16”(opony z felgami) do jazdy zimowej (drugi komplet kół 16” zamontowany na samochodzie) |  |
| 6.6 | - 1 komplet fabrycznych ozdobnych kołpaków kół |  |
| 6.7 | - instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 6.8 | - dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, - świadectwo homologacji pojazdu dopuszczenie do ruchu na przystosowanie do przewozu osób na wózkach |  |
| 6.9 | - instalacja radiowa: radioodtwarzacz CD/MP3 plus głośniki |  |

(Należy podać w kolumnie 3 np. typ nadwozia, ilość osób, lub inny opis równoważny, a nie określenie spełnia)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W przypadku otrzymania zawiadomień oraz informacji, dotyczących przedmiotowego postępowania na nr faksu.............................................*) deklarujemy, że w tym samym dniu prześlemy potwierdzenia ich otrzymania na numer Zamawiającego. Brak takiego potwierdzenia uprawnia Zamawiającego do uznania na podstawie wydruku nadania faksu, że wysłany faksem dokument został nam doręczony w tym dniu.

- Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom przedmiotowego postępowania.

- Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
oświadczam/y, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę (jeżeli dotyczy)

Uwaga:

W przypadku braku opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę (tabela) - Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) *) niepotrzebne skreślić

Uwaga:

Jeżeli wykonawca należy do grupy kapitałowej należy skreślić ww. informację  i załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik Nr … SIWZ

- Oferta nasza zawiera................ kolejno ponumerowanych stron.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

    - ....................................................				Podpisano …………………………..

    - ....................................................				Dnia …………

Uwaga: W przypadku nie wykreślenia w pkt 6 tekstu oznaczonego /* oraz braku opisu części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę (tabela) - Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zrealizuje zamówienie bez udziału podwykonawców.